Глава 14. Техника безопасности

369

Глава 14. Элементы техники безопасности

14.1. Действие электрического тока на организм

Прохождение электрического тока через тело человека, являющееся хорошим проводником, может представлять серьезную опасность и даже быть причиной смерти. Воздействие электрического тока на человека может быть различным: от легкого судорожного сокращения мышц до прекращения работы сердца и зависит от многих причин. На характер воздействия тока на человека влияют сопротивление тела и значение приложенного к нему напряжения. Различают три предельных значения тока (при его протекании по пути рука-рука): ощутимый, неотпускающий и фибрилляционный.

Ощутимый ток (0,6-1,5 мА) вызывает слабый зуд и легкое покалывание. Ощутимый ток не опасен для жизни, однако при длительном воздействии отрицательно сказывается на здоровье человека.

Ток в 3-5 мА вызывает уже раздражение всей кисти руки. При токе 8-10 мА боль резко усиливается и охватывает всю руку, непроизвольно сокращаются мышцы рук и предплечья.

Неотпускающий ток (10-15 мА) вызывает сильную боль, при этом судороги настолько усиливаются, что пострадавший не может разжать руку, в которой находится токоведущая часть.

Ток в 25-50 мА действует не только на мышцы рук, но и на мышцы туловища, при этом происходит сужение кровеносных сосудов и повышение артериального давления, а пострадавший теряет сознание. Длительное воздействие такого тока может ' привести к прекращению дыхания и даже к смерти.

Фибрилляционный ток (100 мА и более), протекая по тому же пути, проникает глубоко в грудь, раздражая мышцы сердца. Такой ток очень опасен: через 1-2 с после начала его действия начинаются частые сокращения волокон сердечной мышцы (фибрилл), прекращается движение крови в сосудах и наступает смерть.

Ток более 5 А (как переменный, так и постоянный) приводит к немедленной остановке сердца, минуя состояние фибриллизации.

До сих пор речь шла о переменном токе промышленной частоты (50 Гц). При повышении частоты (начиная с 1 000-2 000 Гц) опасность электрического тока заметно снижается и при частотах 450-500 кГц полностью исчезает (кроме ожогов). Это объясняется поверхностным эффектом: ток высокой частоты проходит по нечувствительной поверхности кожи.

Постоянный ток примерно в 4-5 раз безопаснее переменного при напряжениях до 250-300 В. При более высоких напряжениях постоянный ток оказывается опасней переменного.

У разных людей сопротивление тела различно. Так, при сухой, чистой и неповрежденной коже сопротивление тела человека колеблется от 3000 до

370

Электротехника

Глава 14, Техника безопасности

371

100 000 Ом и более, причем основную часть сопротивления создает кожа человека, тогда как ткани тела обладают довольно малым сопротивлением (300-500 Ом). На сопротивление кожи сильно влияет ее состояние: наличие царапин и ссадин. Увлажнение кожи водой или потом, а также загрязнение сильно снижают ее сопротивление. На сопротивление кожи сильно влияют площадь контактов и особенно место на теле человека. Очень малым сопротивлением обладает кожа, лица, шеи, рук выше локтя, тыльной стороны кистей рук, подмышечные впадины человека. Сопротивление кожи ладоней и подошв из-за ее загрубелости и мозолистости значительно выше. При повышении напряжения сопротивление кожи умен ыпается: так, например, при напряжениях 50-200 В наступает электрический пробой нечувствительное поверхностного слоя кожи, рогового слоя.

14.2. Основные причины поражения электрическим током

Поражение электрическим током происходит при замыкании электрической цепи через тело человека. Двухфазным прикосновением называют тот случай, когда человек касается двух проводов, а однофазным - когда человек касается одного провода,

имея при этом контакт с землей.

При двухфазном прикосновении на тело человека подается линейное напряжение V п и через него протекает большой ток. Если считать, что среднее сопротивление тела человека      3000 Ом, то идущий через него ток равен:

Этот ток смертельно опасен.

При однофазном прикосновении в сети с заземленным нулевым проводом образуется последовательная цепь из сопротивлений тела человека, обуви, пола и заземления нулевого провода источника тока. К этой цепи приложено не линейное, а фазное напряжение. В этом случае все зависит от сопротивления обуви и пола, поскольку сопротивление заземления нулевого провода обычно очень мало. Если человек в сырой или в подбитой гвоздями обуви стоит на сырой земле или на проводящем полу, то сопротивления обуви и пола пренебрежимо малы по сравнению с сопротивлением человека и протекающий через тело ток будет равен:

Такой ток также смертельно опасен.

Однако если человек обут в резиновую обувь и стоит на сухом деревянном полу, то, считая сопротивление обуви 50 000 Ом и сопротивление пола 100 000 Ом, протекающий через него ток будет равен:

Такой ток не опасен для человека. Мы видим насколько важно в целях безопасности использование резиновой обуви и особенно непроводящего пола.

При однофазном прикосновении к сети без нулевого провода (или с незаземленным нулевым проводом) цепь замыкается через тело человека и несовершенную изоляцию проводов сети. Если изоляция исправна, то она имеет очень большое сопротивление, и такое прикосновение не должно быть опасным. В сетях высокого (1 000 В и более) напряже-

372

Электротехника

Глава 14. Техника безопасности

373

ния емкость между фазами и землей может создать большой емкостной ток, опасный для человека.

74.3. Заземление электроустановок

Заземление электроустановок бывает двух типов: защитное заземление и заземление на нейтраль (за-нуление).

Защитное заземление - это специальное соединение с землей корпусов электрических машин и приборов, которые могут оказаться под напряжением. Защитное заземление делается для снижения напряжения между землей и корпусом машины, попавшим под напряжение, до безопасного значения. В случае пробоя изоляции между фазой и корпусом машины прикоснувшийся к машине человек оказывается эашунтированным ничтожно малым сопротивлением защитного заземления, при этом ток, проходящий через человека, не представляет опасности. Защитное заземление состоит из зазем-лителя и заземляющих проводников- В качестве •заэемлителя обычно используют стальные трубы диаметром '30—50 мм или угодой размером от 40x40 до 60x60 мм длиной 2,5-3 м. Заземлитель забивают в землю, а верхние концы сваривают стальной полосой'или прудом,сечением не менее "ЪО мм2» В качестве эазамлителей часто диспольдуют иррложён-ные в земле'водопроводные- трубы, метцллическае конструкции и др. В качестве заземляющих проводников (т.е. проводников, соединяющих заземли-тель с заземляемыми проборами) обычно используют стольные или медные шины, которые либо приваривают к корпусам машин, либо соединяют с ними болтами. Защитному заземлению подлежат металлические корпуса электрических машин, трансформаторов, каркасы щитов, пультов и шкафов, сталь-

ные трубы электропроводок, а также ручной электроинструмент .

Зануление - это соединение корпусов электрических машин и приборов, которые могут оказаться под напряжением не с землей, а с заземленным нулевым проводом. Это приводит к тому, что замыкание любой из фаз на корпус прибора или машины превращается в короткое замыкание этой фазы с нулевым проводом. В результате большой ток короткого замыкания вызывает срабатывание защиты и поврежденная установка отключается. Схема зануления состоит из проводника заземления нейтрали источника тока, нулевого защитного проводника и повторного заземления нулевого защитного проводника. Различают нулевой рабочий проводник и нулевой защитный проводник. Нулевой рабочий проводник является нулевым проводом для питания электроустановок и имеет равноценную с другими проводами сети изоляцию и достаточное сечение для длительного рабочего тока. Нулевой защитный проводник служит для создания кратковременного тока короткого замыкания для срабатывания защиты и быстрого отключения поврежденной установки от питающей сети. Его сопротивление должно быть не больше половины сопротивления фазного провода. В качестве нулевого защитного провода могут быть использованы стальные трубы электропроводок, а также нулевые рабочие провода, которые не должны иметь предохранителей и выключателей.

Для защиты персонала от поражения электрическим током применяют различные защитные средства: диэлектрические (резиновые) перчатки, слесарно-монтажный инструмент с изолированными ручками, диэлектрические (резиновые) боты и коврики и др. В качестве предупредительных средств

374

Электротехника

Глава 14. Техника безопасности

375

применяют плакаты: «Осторожно! Высокое напряжение», «Не включать! Работают люди».

Для предупреждения несчастных случаев от поражения электрическим током необходим постоянный контроль за состоянием изоляции электрических установок. Состояние изоляции проверяют в новых установках, в установках после ремонта и модернизации, а также после длительного перерыва в работе. Профилактический контроль изоляции проводят не реже 1 раза в 3 года. Сопротивление изоляции проводов измеряют мегаомметрами на номинальное напряжение 1 000 В на участках между смежными предохранителями (при снятых плавких вставках и при выключенных токоприемниках) между каждым проводом и землей и между каждыми двумя проводами. Сопротивление изоляции силовых и осветительных электропроводок должно быть не меньше 0,5 МОм.

14.4. Оказание первой помощи пораженному электрическим током

Современная медицина располагает многочисленными средствами оказания помощи пораженным электрическим током, но всем, кто работает с электрическими установками, необходимо знать, как быстро оказать пострадавшему первую доврачебную помощь.

Прежде всего надо освободить пострадавшего от действия тока, так как даже находящийся в сознании пострадавший из-за непроизвольного сокращения мышц, возможно, не сможет, например, разжать руку с зажатым в ней проводом. Необходимо отключить установку рубильником, снятием или вывертыванием предохранителей. Если такой возмож-

ности нет, необходимо перерубить отдельно каждый провод или накоротко замкнуть и заземлить провода электроустановки.

Если нельзя быстро отключить электроустановку, то пострадавшего необходимо отделить от токо-ведущих частей. При этом оказывающий помощь должен соблюдать необходимые меры предосторожности, чтобы самому не оказаться под напряжением. Если одежда пострадавшего сухая, то отделить его от токоведущих частей можно за одежду, действуя при этом одной рукой и держа вторую руку за спиной или в кармане (иначе руки могут одновременно прикоснуться к двум точкам с разными потенциалами). Если одежда пострадавшего влажная, то на него следует накинуть резиновый коврик или сухую ткань, а затем освободить от действия тока. В таких случаях оказывающий помощь должен использовать резиновую обувь, диэлектрические перчатки, изолирующие подставки или сухие доски.

Меры первой доврачебной помощи пострадавшему зависят от его состояния. Если пострадавший находится в сознании, но был в обмороке или продолжительное время находился под действием тока, то до прибытия врача его следует удобно уложить, расстегнуть одежду и обеспечить полный покой. Если невозможно быстро вызвать врача, пострадавшего необходимо срочно доставить в лечебное учреждение.

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но его дыхание и пульс устойчивы, то в ожидании врача его следует удобно уложить, расстегнуть одежду и пояс и обеспечить приток свежего воздуха. Следует попытаться привести его в сознание, давая нюхать нашатырный спирт и обрызгивая лицо холодной водой (не изо рта).

376	 Электротехника

Если пострадавший не проявляет признаков жизни (отсутствуют дыхание и сердцебиение, зрачки расширены и не реагируют на свет), то в ожидании врача надо немедленно приступить к искусственному дыханию и массажу сердца. В этом случае пострадавшего надо положить на горизонтальную поверхность, расстегнуть одежду, запрокинуть голову, при необходимости с помощью платка или марли освободить полость рта от слизи и крови, а затем через марлю или носовой платок провести искусственное дыхание способом «изо рта в рот». Оказывающий помощь при этом с силой вдыхает воздух в рот пострадавшего, а затем дает ему возможность пассивного выхода. При каждом вдувании грудная клетка пострадавшего должна расширяться. Одновременно с искусственным дыханием целесообразно проводить массаж сердца. Для этого оказывающий помощь накладывает обе руки на область, расположенную на два пальца выше мягкого кон_-ца грудины, и быстрым толчком руками нажимает на грудину так, чтобы ее конец сместился вниз на 3-4 см, повторяя толчки через 1 секунду и чередуя /искусственное дыхание с надавливанием на грудную клетку (после двух, глубоких вдуваний в рот - 15 надавливании на грудную тслетку с частотой 1 раз в секунду. Искусственное дыхание и массаж сердца пострадавшему надо проводить до возвращения ему сознания, признаками которого являются восстановление регулярного пульса, сужение зрачков с реакцией на свет и попытка пошевелить конечностями. Этот процесс может быть длительным, но не надо терять надежду вернуть пострадавшему жизнь.